Σχεδιασμός ενός νέου βιομηχανικού προϊόντος

Πέτρος Παπαγεωργίου

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤεχνικόςΔιευθυντής εργοστασίου ΡΟΔΑ Α.Ε.

E-mail: ppapage@tee.gr

Περίληψη

Το θέμα αφορά  στην  σχεδίαση και ανάπτυξη ενός  νέου Βιομηχανικού προϊόντος. Η μεθοδολογία που ακολουθείται σε ένα τέτοιο έργο ποικίλει ανάλογα με το προϊόν αλλά σε γενικές γραμμές  αποτελείται τα παρακάτω βήματα: Έρευνα αγοράς για διαπίστωση των αναγκών της σε ομοειδή προϊόντα. Σχεδίαση σε ελεύθερο σχέδιο ενός προτύπου που να ενσωματώνει τις ιδέες του σχεδιαστικού τμήματος αλλά και να εμπεριέχει τις απαιτήσεις της αγοράς. Αποδοχή της σχεδιαστικής πρότασης  από τη Γενική διεύθυνση και το τμήμα  marketing. Μετά την αποδοχή ακολουθούνται συνήθως δύο εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης. 1) Σχεδίαση τρισδιάστατου πρωτοτύπου που να αποτυπώνει το προϊόν με απλές γεωμετρικές μορφές ή 2) Ανάπτυξη με μέθοδο reverse engineering, όπου γίνεται κατασκευή γλυπτού πρωτοτύπου και στη συνέχεια αποτύπωση του, σε τρισδιάστατα σχέδια με την βοήθεια 3D scanner. Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων. Κατασκευή πρωτοτύπου με την μέθοδο του rapid prototyping ή  άλλων μεθόδων. Ανάλυση της κινηματικής και συναρμολογισιμότητας του πρωτοτύπου. Έλεγχος σχεδίων και διορθώσεις. Ανάλυση των αντοχών του προϊόντος με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και βελτιώσεις των αντοχών όπου απαιτούνται. Επιλογή των κατάλληλων υλικών. Έλεγχος της δυνατότητας χρησιμοποίησης υπαρχόντων καλουπιών ή και μηχανών. Κοστολόγηση. Απόφαση παραγωγής. Κατασκευή καλουπιών ή εργαλείων κατάλληλων για την παραγωγή του προϊόντος. Δοκιμαστική παραγωγή. Πιθανές βελτιώσεις των καλουπιών. Κανονική παραγωγή.

Λέξεις Κλειδιά

Σχεδιασμός βιομηχανικού προϊόντος, αντίστροφη μηχανολογία, πρωτότυπο, καλούπι, μοδέλο.